## Slide 1: تقارير جودة الخدمات للهاتف الثابت والمتحرك عن الربع 1 .2 .3 .4 2015

## Slide 2
الخلفية
ان الجودة الفنية لجودة الخدمات ومؤشرات الأداء الرئيسية تشكل جزءا من الأنظمة الصادرة من قبل الهيئة وفقا للتالي:
المادة 13 (3) من القانون الاتحادي بموجب المرسوم رقم (3) من عام 2003.
تم وضع هذا النظام للتأكد من أن الجهات المرخص لها قادرة على تطبيق معايير الجودة في الأداء والتقيد بشروط الترخيص الممنوح لهم.
المادة 14 (3) من القانون الاتحادي بموجب المرسوم رقم (3) من عام 2003.
ويهدف هذا النظام إلى منح الهيئة سلطة إصدار السياسات فيما يتعلق بالشروط ومستوى الخدمة من قبل المرخص لهم للمستهلكين، بما في ذلك معايير وجودة الخدمة.

## Slide 3
القياسات
مؤشرات الأداء لجودة الخدمات تشمل:
خدمات الصوت عبر الهاتف الثابت:
    توافر الشبكة في المقاسم
    نسبة فعالية الشبكة
خدمات الصوت للهاتف المتحرك:
    توافر الشبكات
    نسبة نجاح إتمام المكالمات
    نسبة انقطاع المكالمات
    نسبة نجاح إنشاء المكالمات
مؤشرات أداء اضافية
    الاتصال بالانترنت عبر الهاتف الثابت

## Slide 4
حالة الشبكة
التقارير مستندة على جودة الخدمات لشبكة الهاتف المتحرك والثابت - بيانات الملحق 2 والتي تم استلامها من قبل الشركات المرخص لهم (اتصالات و دو) لادارة شؤون تطوير التكنولوجيا خلال الربع، 1 2، 3 و 4 من عام 2015.
ويتم قياس هذه المؤشرات بمعدل المتوسط ​​شهريا، والتي تشمل أكبر عدد ممكن من التمثيل الإحصائي لحالة الشبكة.

## Slide 5
خدمات الصوت عبر الهاتف الثابت- الربع الاول
5
اتصالات | دو | 
100% | 100% | توافر الشبكة في المقاسم
97.41% | 99.52% | نسبة فعالية الشبكة
Chart: 
| دو | اتصالات
توافر الشبكة في المقاسم | 1 | 1
نسبة فعالية الشبكة | 0.9952 | 0.97406

## Slide 6
خدمات الصوت عبر الهاتف الثابت- الربع الثاني
6
اتصالات | دو | 
100% | 100% | توافر الشبكة في المقاسم
96.94% | 99.43% | نسبة فعالية الشبكة
Chart: 
| دو | اتصالات
توافر الشبكة في المقاسم | 1 | 1
نسبة فعالية الشبكة | 0.9943 | 0.96938

## Slide 7
خدمات الصوت عبر الهاتف الثابت- الربع الثالث
7
اتصالات | دو | 
100% | 100% | توافر الشبكة في المقاسم
96.95% | 99.44% | نسبة فعالية الشبكة
Chart: 
| دو | اتصالات
توافر الشبكة في المقاسم | 1 | 1
نسبة فعالية الشبكة | 0.9944 | 0.96953

## Slide 8
خدمات الصوت عبر الهاتف الثابت- الربع الرابع
8
اتصالات | دو | 
100% | 100% | توافر الشبكة في المقاسم
99.49% | 97.86% | نسبة فعالية الشبكة
Chart: 
| دو | اتصالات
توافر الشبكة في المقاسم | 1 | 1
نسبة فعالية الشبكة | 0.9948 | 0.9702

## Slide 9: خدمات الصوت للهاتف المتحرك - الربع الأول
9
اتصالات | دو | 
100.00% | 100.00% | توافر شبكات المقاسم
99.99% | 99.29% | توافر شبكات الراديو
99.59% | 98.62% | نجاح اتمام المكالمات (الجيل الثاني)
99.91% | 99.48% | نجاح اتمام المكالمات (الجيل الثالث)
99.82% | 98.91% | نجاح انشاء المكالمات (الجيل الثاني)
99.96% | 99.64% | نجاح انشاء المكالمات (الجيل الثالث)
Chart: 
| توافر شبكات المقاسم | توافر شبكات الراديو | نجاح اتمام المكالمات (الجيل الثاني) | نجاح اتمام المكالمات (الجيل الثالث) | نجاح انشاء المكالمات (الجيل الثاني) | نجاح انشاء المكالمات (الجيل الثالث)
دو | 1 | 0.9929 | 0.9862 | 0.9948 | 0.9891 | 0.9964
اتصالات | 1 | 0.9999 | 0.9959 | 0.9991 | 0.9982 | 0.9996

## Slide 10: خدمات الصوت للهاتف المتحرك - الربع الثاني
10
اتصالات | دو | 
100.00% | 100.00% | توافر شبكات المقاسم
99.99% | 99.24% | توافر شبكات الراديو
99.55% | 98.39% | نجاح اتمام المكالمات (الجيل الثاني)
99.91% | 99.71% | نجاح اتمام المكالمات (الجيل الثالث)
99.79% | 98.68% | نجاح انشاء المكالمات (الجيل الثاني)
99.97% | 99.81% | نجاح انشاء المكالمات (الجيل الثالث)
Chart: 
| توافر شبكات المقاسم | توافر شبكات الراديو | نجاح اتمام المكالمات (الجيل الثاني) | نجاح اتمام المكالمات (الجيل الثالث) | نجاح انشاء المكالمات (الجيل الثاني) | نجاح انشاء المكالمات (الجيل الثالث)
دو | 1 | 0.9924 | 0.9839 | 0.9971 | 0.9868 | 0.9981
اتصالات | 1 | 0.9999 | 0.9955 | 0.9991 | 0.9979 | 0.9997

## Slide 11: خدمات الصوت للهاتف المتحرك - الربع الثالث
11
اتصالات | دو | 
100.00% | 100.00% | توافر شبكات المقاسم
99.98% | 98.98% | توافر شبكات الراديو
99.42% | 98.44% | نجاح اتمام المكالمات (الجيل الثاني)
99.92% | 99.71% | نجاح اتمام المكالمات (الجيل الثالث)
99.67% | 98.75% | نجاح انشاء المكالمات (الجيل الثاني)
99.98% | 99.8% | نجاح انشاء المكالمات (الجيل الثالث)
Chart: 
| توافر شبكات المقاسم | توافر شبكات الراديو | نجاح اتمام المكالمات (الجيل الثاني) | نجاح اتمام المكالمات (الجيل الثالث) | نجاح انشاء المكالمات (الجيل الثاني) | نجاح انشاء المكالمات (الجيل الثالث)
دو | 1 | 0.9898 | 0.9844 | 0.9971 | 0.9875 | 0.998
اتصالات | 1 | 0.9998 | 0.9942 | 0.9992 | 0.9967 | 0.9998

## Slide 12: خدمات الصوت للهاتف المتحرك - الربع الرابع
12
اتصالات | دو | 
100.00% | 100.00% | توافر شبكات المقاسم
99.99% | 99.73% | توافر شبكات الراديو
99.56% | 98.59% | نجاح اتمام المكالمات (الجيل الثاني)
99.91% | 99.71% | نجاح اتمام المكالمات (الجيل الثالث)
99.79% | 98.83% | نجاح انشاء المكالمات (الجيل الثاني)
99.97% | 99.79% | نجاح انشاء المكالمات (الجيل الثالث)
Chart: 
| توافر شبكات المقاسم | توافر شبكات الراديو | نجاح اتمام المكالمات (الجيل الثاني) | نجاح اتمام المكالمات (الجيل الثالث) | نجاح انشاء المكالمات (الجيل الثاني) | نجاح انشاء المكالمات (الجيل الثالث)
دو | 1 | 0.9973 | 0.9859 | 0.9971 | 0.9883 | 0.9979
اتصالات | 1 | 0.9999 | 0.9956 | 0.9991 | 0.9979 | 0.9997

## Slide 13: خدمات الصوت للهاتف المتحرك - الربع الأول
13
اتصالات | دو | 
0.22% | 0.3% | نسبة انقطاع المكالمات (الجيل الثاني)
0.05% | 0.16% | نسبة انقطاع المكالمات (الجيل الثالث)
Chart: 
| دو | اتصالات
نسبة انقطاع المكالمات (الجيل الثاني) | 0.003 | 0.0022
نسبة انقطاع المكالمات (الجيل الثالث) | 0.0016 | 0.0005

## Slide 14: خدمات الصوت للهاتف المتحرك - الربع الثاني
14
اتصالات | دو | 
0.24% | 0.3% | نسبة انقطاع المكالمات (الجيل الثاني)
0.06% | 0.1% | نسبة انقطاع المكالمات (الجيل الثالث)
Chart: 
| دو | اتصالات
نسبة انقطاع المكالمات (الجيل الثاني) | 0.003 | 0.0024
نسبة انقطاع المكالمات (الجيل الثالث) | 0.001 | 0.0006

## Slide 15: خدمات الصوت للهاتف المتحرك - الربع الثالث
15
اتصالات | دو | 
0.25% | 0.31% | نسبة انقطاع المكالمات (الجيل الثاني)
0.06% | 0.08% | نسبة انقطاع المكالمات (الجيل الثالث)
Chart: 
| دو | اتصالات
نسبة انقطاع المكالمات (الجيل الثاني) | 0.0031 | 0.0025
نسبة انقطاع المكالمات (الجيل الثالث) | 0.0008 | 0.0006

## Slide 16: خدمات الصوت للهاتف المتحرك - الربع الرابع
16
اتصالات | دو | 
0.23% | 0.24% | نسبة انقطاع المكالمات (الجيل الثاني)
0.05% | 0.09% | نسبة انقطاع المكالمات (الجيل الثالث)
Chart: 
| دو | اتصالات
نسبة انقطاع المكالمات (الجيل الثاني) | 0.0024 | 0.0023
نسبة انقطاع المكالمات (الجيل الثالث) | 0.0009 | 0.0005

## Slide 17: القياسات
الاتصال بالأنترنت عبر الهاتف الثابت – دو: غير متوفر
 | الربع الاول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع
الاتصال بالأنترنت عبر الهاتف الثابت | 99.39% | 99.63% | 82.67% | 87.78%
اتصالات- الاتصال بالأنترنت عبر الهاتف الثابت

## Slide 18: ملخص
1 خدمات الصوت عبر الهاتف الثابت:
النتيجة
توافر الشبكة
توافر شبكات المقاسم للشركات المرخص لها بنسبة 100% خلال العام 2015
ويوضح الشكل التالي 1.1 نسبة فعالية الشبكة على التوالي لكل من المرخص لهم خلال عام 2015
1-1 نسبة فعالية الشبكة
Chart: 
| يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر
نسبة فعالية الشبكة-اتصالات | 0.97602 | 0.97412 | 0.97206 | 0.97072 | 0.97179 | 0.96565 | 0.96518 | 0.97139 | 0.97204 | 0.97092 | 0.96923 | 0.97046
نسبة فعالية الشبكة-دو | 0.99531 | 0.99524 | 0.99512 | 0.99394 | 0.9944 | 0.99455 | 0.9942 | 0.9944 | 0.9947 | 0.9952 | 0.9948 | 0.9946

## Slide 19: 2. خدمات الصوت للهاتف المتحرك
  نتيجة توافر شبكات المقاسم
  توافر شبكات المقاسم للشركات المرخص لها بنسبة 100% خلال العام 2015.
  توافر شبكات الراديو
  النتيجة
  ويوضح الشكل التالي2.1 نسبة توافر شبكات الراديو لكل من المرخص لهم خلال عام 2015
شكل2.1 توافر شبكات الراديو
  ملخص
Chart: 
| يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر
توافر شبكات الراديو-اتصالات | 0.99996 | 0.99988 | 0.99993 | 0.9999 | 0.99999 | 0.99995 | 0.99998 | 0.99949 | 1 | 0.99999 | 0.9998 | 0.99992
توافر شبكات الراديو-دو | 0.99295 | 0.99371 | 0.99212 | 0.9932 | 0.99329 | 0.99088 | 0.99061 | 0.98778 | 0.99118 | 0.99684 | 0.99783 | 0.99748

## Slide 20: ملخص
  نجاح اتمام المكالمات (الجيل الثاني والثالث)
شكل 2.2معدل نجاح اتمام المكالمات
النتيجة
الشكل التالي .2.2يبين معدل نجاح إتمام المكالمات (الجيل الثاني والثالث) لكلا الشركات المرخص لها خلال عام 2015
Chart: 
| يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر
نجاح إتمام المكالمات-الجيل الثاني-اتصالات | 0.99606 | 0.99588 | 0.99602 | 0.99588 | 0.99566 | 0.99524 | 0.99338 | 0.99461 | 0.99473 | 0.99526 | 0.99568 | 0.99587
نجاح إتمام المكالمات-الجيل الثاني-دو | 0.98629 | 0.98612 | 0.98617 | 0.98407 | 0.98377 | 0.98377 | 0.98503 | 0.98409 | 0.98421 | 0.98596 | 0.98558 | 0.98634
نجاح إتمام المكالمات-الجيل الثالث-اتصالات | 0.99913 | 0.99908 | 0.99914 | 0.99909 | 0.99916 | 0.99914 | 0.99916 | 0.99921 | 0.99924 | 0.9992 | 0.9992 | 0.99908
نجاح إتمام المكالمات-الجيل الثالث-دو | 0.99453 | 0.99488 | 0.99509 | 0.99612 | 0.99769 | 0.99763 | 0.99667 | 0.99746 | 0.9972 | 0.99716 | 0.9969 | 0.99724

## Slide 21: ملخص
  نسبة انقطاع المكالمات (الجيل الثاني والثالث)
شكل 2.3 انقطاع المكالمات
النتيجة
الشكل التالي 2.3 يبين معدل انقطاع المكالمات (الجيل الثاني والثالث) لكلا الشركات المرخص لها خلال عام 2015
Chart: 
| يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر
نسبة انقطاع المكالمات-الجيل الثاني-اتصالات | 0.0021431 | 0.0023362 | 0.0023172 | 0.0023619 | 0.0024206 | 0.002462 | 0.0025141 | 0.0025525 | 0.0025561 | 0.0024984 | 0.0022082 | 0.0022511
نسبة انقطاع المكالمات-الجيل الثاني-دو | 0.00289 | 0.00303 | 0.00307 | 0.00304 | 0.00299 | 0.00301 | 0.00302 | 0.00307 | 0.00323 | 0.00247 | 0.00239 | 0.00234
نسبة انقطاع المكالمات-الجيل الثالث-اتصالات | 0.00056492 | 0.00053594 | 0.00054484 | 0.0005857 | 0.000586 | 0.00065193 | 0.0006526 | 0.000619 | 0.0005784 | 0.00057005 | 0.0005589 | 0.0006632
نسبة انقطاع المكالمات-الجيل الثالث-دو | 0.00177 | 0.00164 | 0.00146 | 0.00138 | 0.00079 | 0.00083 | 0.00099 | 0.00082 | 0.00082 | 0.00085 | 0.00095 | 0.00088

## Slide 22: ملخص
  نجاح انشاء المكالمات(الجيل الثاني و الثالث)
2.4 شكل معدل نجاح انشاء المكالمات
النتيجة
الشكل التالي 2.4 يبين معدل نجاح انشاء المكالمات لكلا المرخص لهم خلال عام 2014.
Chart: 
| يناير | فبراير | مارس | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر
نجاح إنشاء المكالمات-الجيل الثاني-اتصالات | 0.9982 | 0.99821 | 0.99833 | 0.99823 | 0.99807 | 0.99769 | 0.99588 | 0.99716 | 0.99728 | 0.99775 | 0.99789 | 0.99811
نجاح إنشاء المكالمات-الجيل الثاني-دو | 0.98915 | 0.98911 | 0.98921 | 0.98707 | 0.98671 | 0.98674 | 0.98801 | 0.98712 | 0.9874 | 0.9884 | 0.98794 | 0.98866
نجاح إنشاء المكالمات-الجيل الثالث-اتصالات | 0.9997 | 0.99961 | 0.99969 | 0.99967 | 0.99975 | 0.99978 | 0.99981 | 0.99983 | 0.99982 | 0.99977 | 0.99975 | 0.99974
نجاح إنشاء المكالمات-الجيل الثالث-دو | 0.9963 | 0.99651 | 0.99654 | 0.99749 | 0.99848 | 0.99846 | 0.99766 | 0.99828 | 0.99802 | 0.99802 | 0.99802 | 0.99812

## Slide 23: ملخص
  3. اتصالات- الاتصال بالأنترنت عبر الهاتف الثابت
النتيجة
يوضح الشكل التالي إجمالي عدد محاولات الاتصال الهاتفي، والتي يتم الرد عليها من قبل 2015 مركز خدمة الإنترنت لعام
Chart: الاتصال بالأنترنت عبر الهاتف المتحرك. عدد محاولات الاتصال الهاتفي، والتي يتم الرد عليها من قبل مركز خدمة الانترنت
| الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع
الاتصال بالأنترنت عبر الهاتف المتحرك عدد محاولات الاتصال الهاتفي، والتي يتم الرد عليها مركز خدمة الانترنت | 88.39 | 93.72 | 87.38 | 91.29